Рис 1.1 Блок переключателей режимов работы трансмиссии.

Рис 1.1а Блок переключателей режимов работы трансмиссии.

Рис 1.1б Разъем блока переключателей режимов работы трансмиссии.

№ Что подключено Назначение 1 АКБ (провод 350), от предохранителя F13 «Щиток приборов» +12 В, электропитание блока при включенном зажигании (контакт IG1 замка зажигания) 2 АКБ (провод 34) +12 В, для питания светодиодов подсветки кнопок 3 Свободно 4 Контакт J1-A4 разъема блока ВСМ (провод 45) От блока ВСМ подается от +7 В до 12 В, изменяется ступенчато регулятором подсветки 5 Лампа подсветки прикуривателя (провод 43) + 12 В подается на лампу подсветки прикуривателя при включении габаритов 6 Свободно 7 Контакт 4 разъема блока управления раздаточной коробкой (провод 515) Подается на блок управления РК: -12 В в режиме «2Н»; ничего не подаётся в режимах «4Н» и «4L» 8 Контакт 16 разъема блока управления раздаточной коробкой (провод 516) Подается на блок управления РК: -12 В в режиме «4L»; ничего не подаётся в режимах «4Н» и «2Н» 9 Свободно 10 Свободно 11 Свободно 12 Свободно 13 Свободно 14 Свободно 15 Свободно 16 Контакт 13 разъема электронного блока управления системой безопасности (провод 814) Подается от ЭБУ системой безопасности: -12 В прерывисто в режиме проверки работоспособности подушки безопасности пассажира; -12 В постоянно при отключении подушки безопасности пассажира 17 Контакт 6 разъема электронного блока управления системой безопасности (провод 806) Подается от ЭБУ системой безопасности: -12 В при не пристёгнутом ремне безопасности пассажира, если он сидит на сиденье 18 Свободно 19 Свободно 20 -12 В (провод 50) - АКБ (постоянно)

Рис 1.2 Раздаточная коробка.

1- входной вал, 2 – передний картер раздаточной коробки, 3 – задний картер раздаточной коробки, 4 – задний фланец, 5 – передний фланец, 6 – сапун, 7 – прокладка, 8 – коробка передач, 9- болт.

1.3. а Блок управления раздаточной коробкой.

1.3.б Блок управления раздаточной коробкой.

1.3.в Разъем блока управления раздаточной коробкой.

№ Что подключено Назначение 1 Обмотка электродвигателя электропривода раздаточной коробки (провод 503). Из блока подается + 12 В при переходе из «2Н» в «4Н»; «4Н» в «4L» 2 Обмотка электродвигателя электропривода раздаточной коробки (провод 502). Из блока подается - 12 В при переходе из «2Н» в «4Н»; «4Н» в «4L» 3 Датчик нажатой педали сцепления (провод 511). От датчика подается - 12 В при нажатой педали сцепления 4 Контакт 7 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии (провод 515). На блок подается: -12 В в режиме «2Н»; ничего не подаётся в режимах «4Н» и «4L» 5 Контакт датчика положения электропривода раздаточной коробки (провод 508). От датчика подается -12 В в режимах «2Н» и «4Н» 6 Свободно 7 Контакт датчика скорости вращения заднего выходного вала РК (провод 505). От датчика подается импульсный сигнал положительной полярности во время движения автомобиля 8 Свободно 9 Свободно 10 Контакт J2-A19 разъема блока ВСМ (провод 67). От блока управления РК подается -12 В в режимах «4L» (прерывистый при переходе) 11 Контакт электромагнитной муфты РК (провод 504). От блока кратковременно подается +12 В при включении переднего моста (синхронизация валов) 12 АКБ (провод 50). Подается постоянно – 12 В. 13 АКБ (провод 500). Подается постоянно + 12 В (провод 500 до предохранителя «4WD» в моторном отсеке, далее провод 0). 14 Обмотка электродвигателя электропривода раздаточной коробки (провод 503). Из блока подается + 12 В при переходе из «2Н» в «4Н»; «4Н» в «4L» 15 Обмотка электродвигателя электропривода раздаточной коробки (провод 502). Из блока подается - 12 В при переходе из «2Н» в «4Н»; «4Н» в «4L» 16 Контакт 8 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии (провод 516). На блок подается: -12 В в режиме «4L»; ничего не подаётся в режимах «4Н» и «2Н» 17 Контакт датчика положения электропривода раздаточной коробки (провод 510). Замкнут с контактами 5 и 20 в режиме «2Н»; с контактами 19 и 20 в режиме «4L» 18 Контакт датчика положения электропривода раздаточной коробки (провод 509). Замкнут с контактами 5 и 20 в режиме «4Н» 19 Контакт датчика положения электропривода раздаточной коробки (провод 507). Замкнут с контактами 17 и 20 в режиме «4L» 20 Контакт датчика положения электропривода раздаточной коробки (провод 506). Общий провод 1) на датчик положения электропривода РК; 2) на электромагнитную муфту РК; 3) на датчик скорости вращения заднего выходного вала РК 21 Свободно 22 Контакт J2-A19 разъема блока ВСМ (провод 67). От блока управления РК подается -12 В в режимах «4Н» (прерывистый при переходе) 23 АКБ (провод 38) Подается постоянно + 12 В (от замка провод 106, предохранитель «фонари света заднего света» в моторном отсеке, далее провод 38). 24 Свободно 25 АКБ (провод 50). Подается постоянно – 12 В. 26 АКБ (провод 500). Подается постоянно + 12 В (провод 500 до предохранителя «4WD» в моторном отсеке, далее провод 0).

1.4.а Электропривод раздаточной коробки.

1.4.б Электропривод раздаточной коробки.

1.5. Электромагнитная муфта раздаточной коробки.

1.6. Датчик скорости вращения заднего выходного вала раздаточной коробки.

1.7.а Датчики положения электропривода раздаточной коробки.

1.7.б Датчики положения электропривода раздаточной коробки.

1.7.в Датчики положения электропривода раздаточной коробки.

Схема соединения контактов датчика положения электропривода раздаточной коробки а) режим «2Н»

1.7.г Датчики положения электропривода раздаточной коробки.

Схема соединения контактов датчика положения электропривода раздаточной коробки б) режим «4Н»

1.7.д Датчики положения электропривода раздаточной коробки.

Схема соединения контактов датчика положения электропривода раздаточной коробки в) режим «4L»

1.9.а Электропривод подключения переднего моста («Шайтан- машинка»).

1.9.б Электропривод подключения переднего моста («Шайтан- машинка»).

1.9.в Электропривод подключения переднего моста («Шайтан- машинка»).

Разъем электропривода

1.10. Датчик положения электропривода подключения переднего моста.

1.11. «4WD» - индикатор включения полного привода (на панели приборов).

1.12. а Блок ВСМ (блок управления электрооборудованием – MULTIPLEX).

1.12.б Блок ВСМ (блок управления электрооборудованием – MULTIPLEX).

1.12.в Блок ВСМ (блок управления электрооборудованием – MULTIPLEX).

Схема подключения полного привода.

# Text boxes

Контакты разъема блока управления раздаточной коробкой

Контакты разъема датчика положения электропривода  раздаточной коробкой

Электродвигатель

506

509

508

510

503

507

502

18

5

20

17

19

2+15

1+14

5

20

17

19

2+15

1+14

Контакты разъема датчика положения электропривода  раздаточной коробкой

18

502

507

503

510

508

509

506

Электродвигатель

Контакты разъема блока управления раздаточной коробкой

Контакты разъема датчика положения электропривода  раздаточной коробкой

1+14

2+15

19

17

20

5

18

502

507

503

510

508

509

506

Электродвигатель

Контакты разъема блока управления раздаточной коробкой

4

3

2

1

Электродвигатель