Рис 1.1 Блок переключателей режимов работы трансмиссии.

Рис 1.1б Разъем блока переключателей режимов работы трансмиссии.

№ Что подключено Назначение 1 АКБ (провод 350), от предохранителя F13 «Щиток приборов» +12 В, электропитание блока при включенном зажигании (контакт IG1 замка зажигания) 2 АКБ (провод 34) +12 В, для питания светодиодов подсветки кнопок 3 Свободно 4 Контакт J1-A4 разъема блока ВСМ (провод 45) От блока ВСМ подается от +7 В до 12 В, изменяется ступенчато регулятором подсветки 5 Лампа подсветки прикуривателя (провод 43) + 12 В подается на лампу подсветки прикуривателя при включении габаритов 6 Свободно 7 Контакт 4 разъема блока управления раздаточной коробкой (провод 515) Подается на блок управления РК: -12 В в режиме «2Н»; ничего не подаётся в режимах «4Н» и «4L» 8 Контакт 16 разъема блока управления раздаточной коробкой (провод 516) Подается на блок управления РК: -12 В в режиме «4L»; ничего не подаётся в режимах «4Н» и «2Н» 9 Свободно 10 Свободно 11 Свободно 12 Свободно 13 Свободно 14 Свободно 15 Свободно 16 Контакт 13 разъема электронного блока управления системой безопасности (провод 814) Подается от ЭБУ системой безопасности: -12 В прерывисто в режиме проверки работоспособности подушки безопасности пассажира; -12 В постоянно при отключении подушки безопасности пассажира 17 Контакт 6 разъема электронного блока управления системой безопасности (провод 806) Подается от ЭБУ системой безопасности: -12 В при не пристёгнутом ремне безопасности пассажира, если он сидит на сиденье 18 Свободно 19 Свободно 20 -12 В (провод 50) - АКБ (постоянно)

1.3. а Блок управления раздаточной коробкой.

1.3.б Блок управления раздаточной коробкой.

1.3.в Разъем блока управления раздаточной коробкой.

№ Что подключено Назначение 1 Обмотка электродвигателя электропривода раздаточной коробки (провод 503). Из блока подается + 12 В при переходе из «2Н» в «4Н»; «4Н» в «4L» 2 Обмотка электродвигателя электропривода раздаточной коробки (провод 502). Из блока подается - 12 В при переходе из «2Н» в «4Н»; «4Н» в «4L» 3 Датчик нажатой педали сцепления (провод 511). От датчика подается - 12 В при нажатой педали сцепления 4 Контакт 7 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии (провод 515). На блок подается: -12 В в режиме «2Н»; ничего не подаётся в режимах «4Н» и «4L» 5 Контакт датчика положения электропривода раздаточной коробки (провод 508). От датчика подается -12 В в режимах «2Н» и «4Н» 6 Свободно 7 Контакт датчика скорости вращения заднего выходного вала РК (провод 505). От датчика подается импульсный сигнал положительной полярности во время движения автомобиля 8 Свободно 9 Свободно 10 Контакт J2-A19 разъема блока ВСМ (провод 67). От блока управления РК подается -12 В в режимах «4L» (прерывистый при переходе) 11 Контакт электромагнитной муфты РК (провод 504). От блока кратковременно подается +12 В при включении переднего моста (синхронизация валов) 12 АКБ (провод 50). Подается постоянно – 12 В. 13 АКБ (провод 500). Подается постоянно + 12 В (провод 500 до предохранителя «4WD» в моторном отсеке, далее провод 0). 14 Обмотка электродвигателя электропривода раздаточной коробки (провод 503). Из блока подается + 12 В при переходе из «2Н» в «4Н»; «4Н» в «4L» 15 Обмотка электродвигателя электропривода раздаточной коробки (провод 502). Из блока подается - 12 В при переходе из «2Н» в «4Н»; «4Н» в «4L» 16 Контакт 8 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии (провод 516). На блок подается: -12 В в режиме «4L»; ничего не подаётся в режимах «4Н» и «2Н» 17 Контакт датчика положения электропривода раздаточной коробки (провод 510). Замкнут с контактами 5 и 20 в режиме «2Н»; с контактами 19 и 20 в режиме «4L» 18 Контакт датчика положения электропривода раздаточной коробки (провод 509). Замкнут с контактами 5 и 20 в режиме «4Н» 19 Контакт датчика положения электропривода раздаточной коробки (провод 507). Замкнут с контактами 17 и 20 в режиме «4L» 20 Контакт датчика положения электропривода раздаточной коробки (провод 506). Общий провод 1) на датчик положения электропривода РК; 2) на электромагнитную муфту РК; 3) на датчик скорости вращения заднего выходного вала РК 21 Свободно 22 Контакт J2-A19 разъема блока ВСМ (провод 67). От блока управления РК подается -12 В в режимах «4Н» (прерывистый при переходе) 23 АКБ (провод 38) Подается постоянно + 12 В (от замка провод 106, предохранитель «фонари света заднего света» в моторном отсеке, далее провод 38). 24 Свободно 25 АКБ (провод 50). Подается постоянно – 12 В. 26 АКБ (провод 500). Подается постоянно + 12 В (провод 500 до предохранителя «4WD» в моторном отсеке, далее провод 0).